Нормативы допустимого воздействия по бассейну р. Вятка в составе водохозяйственных участков:

| № п/п | Код ВХУ | Наименование водохозяйственного участка | Наименование водного объекта, километраж |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.01.03.001 | Чепца от истока до устья | р. Чепца исток, устье |
| 2 | 10.01.03.002 | Вятка от истока до г. Вятка без р. Чепца | Р. Вятка исток,688 без р. Чепца исток, устье |
| 3 | 10.01.03.003 | Вятка от г. Вятка до г. Котельнич | р. Вятка 687, 532 |
| 4 | 10.01.03.004 | Вятка от г. Котельнич до в/п пгт. Аркуль | р. Вятка 531, 278 |
| 5 | 10.01.03.005 | Вятка от в/п пгт. Аркуль до г. Вятские Поляны | р. Вятка 277,98 |
| 6 | 10.01.03.006 | Вятка от г. Вятские Поляны до устья | р. Вятка 97, устье |

Нормативы допустимого воздействия на р. Чепца

водохозяйственный участок 10.01.03.001 (р. Чепца от истока до устья)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | р. Чепца (исток, устье) |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1/738 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Крайняя точка | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  | Северная | 58° 31' 58'' с. ш. | 50° 8' 10''в.д. |
|  | Западная | 58° 31' 58'' с. ш. | 50° 8' 10'' в.д. |
|  | Южная | 57° 10' 20'' с. ш. | 52° 47' 15'' в.д. |
|  | Восточная | 57° 50' 35'' с. ш. | 54° 19' 26'' в.д. |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) | Х | Источники питьевого водоснабжения |
|  | Х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив (ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Единица измерения | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Алюминий | тонн | 210,42 | 0,654 | 38,96 | 0,968 | 22,901 | 0,881 | 272,281 | 2,503 |
| Аммоний-ион | тонн | 1434,395 | 10,266 | 122,716 | 13,039 | 130,551 | 14,155 | 1614,225 | 37,461 |
| Железо | тонн | 606,739 | 4,334 | 166,67 | 7,179 | 90,685 | 6,585 | 864,094 | 18,098 |
| Магний | тонн | 213,6 | 0,476 | 88 | 0,548 | 10,8 | 0,020 | 312,4 | 1,044 |
| Марганец | тонн | 126,548 | 0,627 | 23,774 | 0,957 | 13,165 | 0,879 | 163,487 | 2,463 |
| Медь | тонн | 8,535 | 0,029 | 1,715 | 0,045 | 2,345 | 0,044 | 12,595 | 0,118 |
| Никель | тонн | 12,05 | 0,02 | 1,8 | 0,008 | 0,72 | 0,0008 | 14,57 | 0,029 |
| Нитрат-анион | тонн | 172081,966 | 918,407 | 44599,22 | 1886,01 | 25185,61 | 1568,793 | 241866,8 | 4373,211 |
| Нитрит-анион | тонн | 86,599 | 1,0749 | 37,032 | 2,334 | 20,825 | 2,043 | 144,456 | 5,452 |
| СПАВа/а | тонн | 180,44 | 1,338 | 40,803 | 2,299 | 26,634 | 2,184 | 247,877 | 5,821 |
| Сульфаты | тонн | 147986,696 | 1524,652 | 28202,42 | 2375,494 | 15763,13 | 2193,785 | 191952,246 | 6093,931 |
| Фенолы | тонн | 2,113 | 0,015 | 0,406 | 0,024 | 0,225 | 0,022 | 2,744 | 0,061 |
| Хлориды | тонн | 450711,66 | 4011,595 | 102715,8 | 6893,485 | 67615,6 | 6552,925 | 621043,06 | 17458,005 |
| Цинк | тонн | 21,062 | 0,161 | 3,924 | 0,241 | 2,16 | 0,219 | 27,146 | 0,621 |
| Кальций | тонн | 244028,3 | 2487,465 | 53604,66 | 4169,572 | 34180,93 | 3935,824 | 43869,8 | 118,841 |
| Нефтепродукты | тонн | 168,856 | 0,775 | 28,043 | 1,193 | 12,818 | 1,097 | 209,717 | 3,066 |
| Сухой остаток | тонн | 1743854,203 | 14441,448 | 362272,4 | 23420,128 | 221515,6 | 21897,165 | 2327642,2 | 59758,741 |
| Фосфаты (по Р) | тонн | 254,228 | 2,996 | 49,066 | 4,729 | 27,65 | 4,385 | 330,944 | 12,110 |
| Взв. вещества | тонн | 42121,54 | 320,913 | 7842,04 | 481,658 | 4314,22 | 439,566 | 54277,8 | 1242,137 |
| БПК полн | тонн | 4249,574 | 58,855 | 834,556 | 94,145 | 475,646 | 87,644 | 5559,776 | 240,644 |
| ХПК | тонн | 334,243 | 334,243 | 574,4 | 574,4 | 546,05 | 546,05 | 1454,693 | 1454,693 |

- По привносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед.изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 128310× 103 м3×500×104 КОЕ м-3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 128310× 103 м3×100×104 КОЕ м-3 |
| Колифаги | БОЕ | 128310× 103 м3×10×104 БОЕ м-3 |
| Возбудители кишечных инфекций | шт. | отсутствие |
| Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | шт. | отсутствие |

- По изъятию водных ресурсов:

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Чепца - устье | Млн.м3 | 0 | 1090,28 |

Нормативы допустимого воздействия на р. Чепца

подучасток № 1 (р. Чепца: исток, граница Кировской области), водохозяйственный участок 10.01.03.001 (р. Чепца от истока до устья)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | р. Чепца |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1/738 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Крайняя точка | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  | Северная | 58°27'1"с. ш. | 52°7'56"в. д. |
|  | Западная | 58°9'21"с. ш. | 51°41'22"в. д. |
|  | Южная | 57°10'32"с. ш. | 52°46'16"в. д. |
|  | Восточная | 57°53'53"с. ш. | 54°21'3"в. д. |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) | Х | Источники питьевого водоснабжения |
|  | Х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив (ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Единица | Норматив качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летнеосенняя межень | Зимняя межень | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Алюминий | тонн | 0,04 | 90,49 | 0,535 | 21,21 | 0,919 | 15,152 | 0,874 | 126,852 | 2,328 |
| Аммоний-ион | тонн | 0,5 | 274,545 | 6,685 | 68,916 | 11,488 | 47,551 | 10,922 | 391,012 | 29,095 |
| БПКп | тонн | 4 | 1839,214 | 53,480 | 474,756 | 91,904 | 331,566 | 87,372 | 2645,536 | 232,756 |
| Взвешенные вещества | тонн | 20 | 18124,744 | 267,40 | 4288,04 | 459,520 | 2878,82 | 436,86 | 25291,604 | 1163,78 |
| Железо общее | тонн | 0,3 | 365,169 | 4,011 | 90,356 | 6,893 | 61,945 | 6,553 | 517,47 | 17,457 |
| Кальций | тонн | 180 | 207766,1 | 2406,60 | 48163,66 | 4135,680 | 32014,33 | 3931,74 | 287944,09 | 10474,02 |
| Марганец | тонн | 0,01 | 54,508 | 0,535 | 13,094 | 0,919 | 8,855 | 0,874 | 76,457 | 2,328 |
| Медь | тонн | 0,001 | 3,705 | 0,027 | 0,995 | 0,046 | 1,195 | 0,044 | 5,895 | 0,117 |
| Нефтепродукты | тонн | 0,05 | 72,766 | 0,668 | 13,783 | 1,149 | 7,068 | 1,092 | 93,617 | 2,909 |
| Нитрат-анион | тонн | 40 | 47856,766 | 534,80 | 11064,618 | 919,040 | 7344,927 | 873,72 | 66266,311 | 2327,56 |
| Нитрит-анион | тонн | 0,08 | 84,999 | 1,070 | 19,832 | 1,838 | 13,225 | 1,747 | 118,056 | 4,655 |
| СПАВа/а | тонн | 0,1 | 179,91 | 1,337 | 40,583 | 2,298 | 26,604 | 2,184 | 247,097 | 5,819 |
| Сульфаты | тонн | 100 | 63837,696 | 1337,0 | 15697,42 | 2297,6 | 10731,13 | 2184,3 | 90266,246 | 5818,9 |
| Сухой остаток | тонн | 1000 | 1263384,203 | 13370,0 | 290972,40 | 22976,0 | 192780,6 | 21843,0 | 1747137,20 | 58189,0 |
| Фенолы | тонн | 0,001 | 0,913 | 0,013 | 0,226 | 0,023 | 0,155 | 0,022 | 1,294 | 0,058 |
| Фосфаты (по Р) | тонн | 0,2 | 109,818 | 2,674 | 27,566 | 4,595 | 19,02 | 4,369 | 156,404 | 11,638 |
| Хлориды | тонн | 300 | 450444,66 | 4011,0 | 102605,8 | 6892,8 | 67602,1 | 6552,9 | 620652,56 | 17456,7 |
| ХПК | тонн | 25 | 334,243 | 334,243 | 574,4 | 574,40 | 546,05 | 546,05 | 1454,693 | 1454,693 |
| Цинк | тонн | 0,01 | 9,062 | 0,134 | 2,144 | 0,230 | 1,44 | 0,218 | 12,646 | 0,582 |

Нормативы допустимого воздействия на р. Чепца

подучасток № 2 (р. Чепца: граница Кировской области - устье), водохозяйственный участок 10.01.03.001 (р. Чепца от истока до устья)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | р. Чепца |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1/738 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Крайняя точка | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  |  | 58°35'с. ш. | 50°05'в. д. |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) | Х | Источники питьевого водоснабжения |
|  | Х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив (ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Единица измерения | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Алюминий | тонн | 0,04 | 119,93 | 0,119 | 17,75 | 0,049 | 7,749 | 0,007 | 145,429 | 0,175 |
| Аммоний-ион | тонн | 0,5 | 1159,85 | 3,581 | 53,8 | 1,551 | 83 | 3,233 | 1296,65 | 8,366 |
| Железо | тонн | 0,3 | 241,57 | 0,323 | 76,314 | 0,286 | 28,74 | 0,032 | 346,624 | 0,641 |
| Магний | тонн | 40 | 213,6 | 0,476 | 88 | 0,548 | 10,8 | 0,020 | 312,4 | 1,045 |
| Марганец | тонн | 0,02 | 72,04 | 0,092 | 10,68 | 0,038 | 4,31 | 0,005 | 87,04 | 0,235 |
| Медь | тонн | 0,001 | 4,83 | 0,002 | 0,72 | 0,0008 | 1,15 | 0,0004 | 6,7 | 0,003 |
| Никель | тонн | 0,01 | 12,05 | 0,02 | 1,8 | 0,008 | 0,72 | 0,0008 | 14,57 | 0,029 |
| Нитрат-анион | тонн | 40 | 124225,2 | 383,607 | 33534,6 | 966,970 | 17840,68 | 695,073 | 175600,6 | 2045,651 |
| Нитрит-анион | тонн | 0,08 | 1,6 | 0,005 | 17,2 | 0,496 | 7,6 | 0,296 | 26,72 | 0,797 |
| СПАВа/а | тонн | 0,1 | 0,53 | 0,001 | 0,22 | 0,001 | 0,03 | 0,00006 | 0,78 | 0,003 |
| Сульфаты | тонн | 100 | 84149 | 187,652 | 12505 | 77,894 | 5032 | 9,485 | 101686 | 275,031 |
| Фенолы | тонн | 0,001 | 1,2 | 0,002 | 0,18 | 0,0007 | 0,07 | 0,00007 | 1,45 | 0,003 |
| Хлориды | тонн | 50 | 267 | 0,595 | 110 | 0,685 | 13,5 | 0,025 | 390,5 | 1,306 |
| Цинк | тонн | 0,01 | 12 | 0,027 | 1,78 | 0,011 | 0,72 | 0,001 | 14,49 | 0,039 |
| Кальций | тонн | 80 | 36262,2 | 80,865 | 5441 | 33,892 | 2166,6 | 4,084 | 43869,8 | 118,841 |
| Нефтепродукты | тонн | 0,05 | 96,09 | 0,107 | 14,26 | 0,044 | 5,75 | 0,005 | 116,1 | 0,157 |
| Сухой остаток | тонн | 500 | 480470 | 1071,448 | 71300 | 444,128 | 28735 | 54,165 | 580505 | 1569,741 |
| Фосфаты (по Р) | тонн | 0,2 | 144,41 | 0,322 | 21,5 | 0,134 | 8,63 | 0,016 | 174,54 | 0,472 |
| Взв. вещества | тонн | 20 | 23996,8 | 53,513 | 3554 | 22,138 | 1435,4 | 2,706 | 28986,2 | 78,356 |
| БПК полн | тонн | 4 | 2410,36 | 5,375 | 359,8 | 2,241 | 144,08 | 0,272 | 2914,24 | 7,888 |

Нормативы допустимого воздействия в бассейне  р. Вятка

водохозяйственный участок 10.01.03.002 (р. Вятка от истока до г. Киров без р. Чепца)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | р. Вятка |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Крайняя точка | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  | Северная | 60° 14' 1'' с. ш. | 50° 7' 24'' в.д. |
|  | Западная | 59° 35' 0'' с. ш. | 48° 51' 54'' в.д. |
|  | Южная | 58° 11' 29'' с. ш. | 50° 19' 58'' в.д. |
|  | Восточная | 58° 25' 0'' с. ш. | 52° 51' 30'' в.д. |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | Х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив (ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Единица измерения | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Алюминий | тонн | 189,33 | 0,438 | 57,18 | 1,146 | 28,35 | 0,781 | 274,86 | 2,365 |
| Аммоний-ион | тонн | 1918,38 | 6,289 | 246,093 | 6,143 | 156,515 | 5,793 | 2320,988 | 18,225 |
| Железо | тонн | 703,862 | 1,777 | 457,292 | 9,947 | 229,581 | 6,641 | 1390,735 | 18,365 |
| Магний | тонн | 1026 | 3,430 | 1808,4 | 51,711 | 1184 | 47,114 | 4018,4 | 102,255 |
| Марганец | тонн | 347,672 | 0,569 | 78,671 | 1,118 | 39,734 | 0,786 | 466,077 | 2,473 |
| Медь | тонн | 68,343 | 0,135 | 8,035 | 0,14 | 7,381 | 0,176 | 83,759 | 0,451 |
| Никель | тонн | 50,89 | 0,070 | 1,16 | 0,034 | 1,24 | 0,049 | 53,29 | 0,153 |
| Нитрат-анион | тонн | 6803,113 | 407,600 | 39461,817 | 1002,933 | 20999,679 | 717,544 | 67264,609 | 2128,078 |
| Нитрит-анион | тонн | 3,191 | 0,001 | 1,872 | 0,035 | 0,944 | 0,022 | 6,007 | 0,058 |
| СПАВа/а | тонн | 67,592 | 0,009 | 20,439 | 0,129 | 25,981 | 0,701 | 114,012 | 0,839 |
| Сульфаты | тонн | 358870,372 | 988,502 | 15801 | 180,142 | 36563,65 | 1246,322 | 411235,022 | 2414,966 |
| Фенолы | тонн | 6,64 | 0,011 | 1,52 | 0,022 | 0,78 | 0,016 | 8,94 | 0,049 |
| Хлориды | тонн | 948461,737 | 2428,638 | 165142,25 | 3614,632 | 89828,75 | 2601,89 | 1203432,737 | 8645,160 |
| Цинк | тонн | 27,39 | 0,092 | 7,42 | 0,212 | 1,04 | 0,041 | 35,85 | 0,345 |
| Кальций | тонн | 35823,941 | 93,938 | 16110,715 | 395,974 | 10170,09 | 351,096 | 62104,746 | 841,008 |
| Нефтепродукты | тонн | 1407,74 | 0,704 | 256,701 | 1,098 | 142,293 | 0,840 | 1806,734 | 2,643 |
| Сухой остаток | тонн | 1598022,44 | 3673,657 | 409405,6 | 8221,955 | 223965,7 | 6094,111 | 2231393,74 | 17989,723 |
| Фосфаты (по Р) | тонн | 803,44 | 2,375 | 189,574 | 4,763 | 100,381 | 3,472 | 1093,395 | 10,610 |
| Взв. вещества | тонн | 9626,307 | 41,211 | 8858,101 | 246,192 | 3654,033 | 143,993 | 22138,441 | 431,396 |
| БПК полн | тонн | 14154,071 | 42,527 | 3164,308 | 83,129 | 1432,344 | 49,591 | 18750,723 | 175,247 |

- По привносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед.изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 3151× 103 м3×500×104 КОЕ м-3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 3151× 103 м3×100×104 КОЕ м-3 |
| Колифаги | БОЕ | 3151× 103 м3×10×104 БОЕ м-3 |
| Возбудители кишечных инфекций | шт. | отсутствие |
| Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | шт. | отсутствие |

- По привносу тепла (для расчетного участка 10.01.03.002в)

| Показатель | Единица измерения | Значение в год* |
| --- | --- | --- |
|  |  | Холодный период (ноябрь-март) | Теплый период (апрель-октябрь) |
| Привнос тепла | °С х тыс.м3 | 8°С х 76057 | 28°С х44322 |
| Объем сточных вод | тыс.м3 | 76057 | 44322 |

*допустимая температура сточных вод объектов теплоэнергетики на участке установлена из условия соблюдения допустимых температур воды для водного объекта рыбохозяйственного значения на расстоянии 500 м от выпуска с учетом разбавления

- По привносу радиоактивных веществ (для подучастка 3)

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Цезий-137 | 106 Бк | 5 Бк/л х 40400 |
| Стронций-90 | 106 Бк | 11 Бк/л х 40400 |
| Объем сточных вод | тыс.м3 | 40400 |

- По изъятию водных ресурсов:

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| р.Вятка, г. Киров | Млн.м3 | 688 | 2357,445 |

Нормативы допустимого воздействия в бассейне  р. Вятка

подучасток № 1 (бассейн р. Вятка от истока до границы Кировской области), водохозяйственный участок 10.01.03.002 (р. Вятка от истока до г. Киров без р. Чепца)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | р. Вятка |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Крайняя точка | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  | Северная | 58°28'58"с. ш. | 52°15'11"в. д. |
|  | Западная | 58°27'50"с. ш. | 52°7'44"в. д. |
|  | Южная | 58°18'31"с. ш. | 52°43'51"в. д. |
|  | Восточная | 58°22'52"с. ш. | 52°50'6"в. д. |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | Х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив (ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 |
| --- | --- |
| Аммоний-ион | 0,5 |
| БПКп | 6 |
| Взвешенные вещества | 20 |
| Железо общее | 0,5 |
| Кальций | 180 |
| Марганец | 0,03 |
| Медь | 0,002 |
| Нефтепродукты | 0,05 |
| Нитрат-анион | 40 |
| Нитрит-анион | 0,08 |
| Сухой остаток | 1000 |
| Фосфаты (по Р) | 0,2 |

Нормативы допустимого воздействия в бассейне  р. Вятка

подучасток № 2 (бассейн р. Вятка от границы Кировской области с Удмуртской Республикой до г. Кирс), водохозяйственный участок 10.01.03.002 (р. Вятка от истока до г. Киров без р. Чепца)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | р. Вятка |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта |  | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  |  | 59(20( | 52(11( |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) | х | Источники питьевого водоснабжения |
|  |  | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив (ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 |
| --- | --- |
| Алюминий | 0,07 |
| Аммоний-ион | 0,5 |
| Железо | 0,5 |
| Магний | 40 |
| Марганец | 0,03 |
| Медь | 0,003 |
| Никель | 0,01 |
| Нитрат-анион | 40 |
| Нитрит-анион | 0,08 |
| СПАВа/а | 0,1 |
| Сульфаты | 50 |
| Фенолы | 0,001 |
| Хлориды | 50 |
| Цинк | 0,01 |
| Кальций | 35 |
| Нефтепродукты | 0,05 |
| Сухой остаток | 500 |
| Фосфаты (по Р) | 0,2 |
| Взв. вещества | 20 |
| БПК полн | 6 |

Нормативы допустимого воздействия в бассейне  р.Вятка

подучасток № 3 (бассейн р. Вятка от г. Кирс до г. Киров), водохозяйственный участок 10.01.03.002 (р. Вятка от истока до г. Киров без р. Чепца)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | р. Вятка |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта |  | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  |  | 58(41( | 49(15( |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) | Х | Источники питьевого водоснабжения |
|  | Х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив (ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 |
| --- | --- |
| Алюминий | 0,07 |
| Аммоний-ион | 0,5 |
| Железо | 0,5 |
| Магний | 40 |
| Марганец | 0,03 |
| Медь | 0,003 |
| Никель | 0,01 |
| Нитрат-анион | 40 |
| Нитрит-анион | 0,08 |
| СПАВа/а | 0,1 |
| Сульфаты | 100 |
| Фенолы | 0,001 |
| Хлориды | 150 |
| Цинк | 0,01 |
| Кальций | 45 |
| Нефтепродукты | 0,05 |
| Сухой остаток | 500 |
| Фосфаты (по Р) | 0,2 |
| Взв. вещества | 20 |
| БПК полн | 6 |

Нормативы допустимого воздействия в бассейне р. Вятка

подучасток № 4 (бассейн р. Вятки в пределах Республики Коми), водохозяйственный участок 10.01.03.002 (р. Вятка от истока до г. Вятка без р. Чепца)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | р. Летка, р. Кобра |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1/804, КАС/ВОЛГА/1804/1/921 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Крайняя точка | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  | Северная | 60°16'23"с. ш. | 50°15'17"в. д. |
|  | Западная | 59°42'13"с. ш. | 48°54'17"в. д. |
|  | Южная | 59°12'44"с. ш. | 49°48'52"в. д. |
|  | Восточная | 59°59'47"с. ш. | 51°37'5"в. д. |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | Х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив (ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 |
| --- | --- |
| Аммоний-ион | 0,5 |
| БПКп | 6 |
| Взвешенные вещества | 20,25 |
| Железо общее | 0,5 |
| Нефтепродукты | 0,05 |
| Нитрат-анион | 40 |
| Нитрит-анион | 0,08 |
| СПАВа/а | 0,1 |
| Сульфаты | 100 |
| Сухой остаток | 1000 |
| Фосфаты (по Р) | 0,2 |
| Хлориды | 300 |

Нормативы допустимого воздействия в бассейне  р.Вятка

водохозяйственный участок 10.01.03.003 (р. Вятка от г.Киров до г.Котельнич)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | р. Вятка |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Крайняя точка | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  | Северная | 60° 6' 54'' с. ш. | 46° 53' 34'' в.д. |
|  | Западная | 60° 6' 54'' с. ш. | 46° 53' 34'' в.д. |
|  | Южная | 58° 3' 40'' с. ш. | 50° 24' 39'' в.д. |
|  | Восточная | 58° 3' 40'' с. ш. | 50° 24' 39'' в.д. |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) | х | Источники питьевого водоснабжения |
|  | Х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив (ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Единица измерения | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Алюминий | тонн | 2300,36 | 2,183 | 407,85 | 2,978 | 167,9 | 1,947 | 2876,11 | 7,108 |
| Аммоний-ион | тонн | 4081,185 | 8,776 | 830,785 | 12,810 | 356,875 | 8,851 | 5268,845 | 30,438 |
| Железо | тонн | 799,02 | 1,697 | 722,02 | 7,416 | 206,498 | 3,278 | 1727,538 | 12,391 |
| Магний | тонн | 255546,4 | 461,09 | 32459,4 | 501,576 | 1357,8 | 345,224 | 289363,6 | 1307,890 |
| Марганец | тонн | 902,85 | 0,946 | 172,22 | 1,299 | 70,65 | 0,815 | 1145,72 | 3,06 |
| Медь | тонн | 32,47 | 0,046 | 10,72 | 0,114 | 2,6 | 0,031 | 45,79 | 0,191 |
| Никель | тонн | 32,44 | 0,082 | 8,88 | 0,145 | 3,97 | 0,105 | 45,29 | 0,332 |
| Нитрат-анион | тонн | 535382,009 | 1147,41 | 93738,546 | 1405,651 | 34900,077 | 786,507 | 664020,631 | 3339,568 |
| Нитрит-анион | тонн | 43,36 | 0,294 | 58,44 | 0,931 | 21,48 | 0,553 | 123,28 | 1,778 |
| СПАВа/а | тонн | 966,44 | 1,163 | 227,1 | 2,285 | 93,11 | 1,550 | 1286,65 | 4,999 |
| Сульфаты | тонн | 906911,5 | 1813,038 | 174735 | 2615,785 | 70422 | 1708,273 | 1152068,5 | 6137,097 |
| Фенолы | тонн | 18,22 | 0,02 | 2,55 | 0,021 | 1,42 | 0,018 | 22,19 | 0,059 |
| Хлориды | тонн | 500232 | 1447 | 108598 | 1465 | 21633 | 140 | 630463 | 3052 |
| Цинк | тонн | 516,89 | 0,961 | 85,39 | 1,257 | 35,92 | 0,855 | 638,2 | 3,073 |
| Кальций | тонн | 797329,2 | 1528,478 | 141225,1 | 2097,485 | 61545,7 | 1469,306 | 1000100 | 5095,268 |
| Нефтепродукты | тонн | 3175,75 | 1,12 | 446,36 | 1,143 | 177,75 | 0,675 | 3799,86 | 2,937 |
| Сухой остаток | тонн | 4004760 | 8597,368 | 801743 | 12114,546 | 309298 | 7151,411 | 5115801 | 27863,324 |
| Фосфаты (по Р) | тонн | 2459,3 | 4,99 | 430,16 | 6,406 | 162,26 | 3,639 | 3051,72 | 15,035 |
| Взв. вещества | тонн | 103258 | 229,515 | 31379,8 | 471,506 | 10220,75 | 231,329 | 144858,55 | 932,350 |
| БПК полн | тонн | 30632,07 | 62,923 | 7701,38 | 117,801 | 3530,08 | 86,005 | 41863,53 | 266,729 |

- По привносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед.изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 31517× 103 м3×500×104 КОЕ м-3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 31517× 103 м3×100×104 КОЕ м-3 |
| Колифаги | БОЕ | 31517× 103 м3×10×104 БОЕ м-3 |
| Возбудители кишечных инфекций | шт. | отсутствие |
| Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | шт. | отсутствие |

- По изъятию водных ресурсов:

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| р.Вятка, г. Котельнич | Млн.м3 | 532 | 4160 |

Нормативы допустимого воздействия в бассейне  р. Вятка

подучасток № 1 (р. Вятка от г. Киров до г. Котельнич, включая левобережные притоки от устья р. Быстрица)

водохозяйственный участок 10.01.03.003 (р. Вятка от г. Киров до г. Котельнич)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Волга |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | р. Вятка |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта |  | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  |  | 58(10( | 48(15( |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | Х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив (ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Единица измерения | Норматив качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Алюминий | тонн | 0,1 | 2087,3 | 1,868 | 379,1 | 2,776 | 154,8 | 1,864 | 2621,14 | 6,508 |
| Аммоний-ион | тонн | 0,5 | 3944,25 | 7,060 | 799,65 | 11,712 | 346,45 | 8,340 | 5090,355 | 27,112 |
| Железо | тонн | 0,45 | 94,5 | 0,109 | 606,1 | 5,707 | 156,8 | 2,427 | 857,49 | 8,243 |
| Магний | тонн | 40 | 255121 | 456,667 | 32142 | 470,752 | 13348 | 321,34 | 300611 | 1248,758 |
| Марганец | тонн | 0,05 | 730,9 | 0,654 | 149,3 | 1,094 | 60,3 | 0,726 | 940,47 | 2,474 |
| Медь | тонн | 0,002 | 6,3 | 0,008 | 7,3 | 0,08 | 0,8 | 0,013 | 14,38 | 0,101 |
| Никель | тонн | 0,01 | 29,3 | 0,052 | 8,2 | 0,121 | 3,7 | 0,089 | 41,14 | 0,262 |
| Нитрат-анион | тонн | 40 | 438026,374 | 784,067 | 80487,91 | 1178,826 | 28945,055 | 696,823 | 547463,736 | 2659,71 |
| Нитрит-анион | тонн | 0,08 | 22,8 | 0,041 | 53,6 | 0,785 | 19,6 | 0,472 | 96,2 | 1,296 |
| СПАВа/а | тонн | 0,1 | 965,1 | 1,152 | 226 | 2,207 | 92,8 | 1,489 | 1283,79 | 4,848 |
| Сульфаты | тонн | 100 | 888854 | 1591,049 | 170573 | 2498,213 | 69223 | 1666,474 | 1128650 | 5755,735 |
| Фенолы | тонн | 0,001 | 16,4 | 0,015 | 2,3 | 0,017 | 1,3 | 0,016 | 20,01 | 0,048 |
| Хлориды | тонн | 50 | 147155,5 | 263,408 | 60164,5 | 881,169 | 78,5 | 1,89 | 207398,5 | 1146,467 |
| Цинк | тонн | 0,04 | 498,7 | 0,893 | 82,9 | 1,214 | 34,8 | 0,838 | 616,42 | 2,945 |
| Кальций | тонн | 80 | 758035 | 1356,883 | 135463 | 1983,991 | 59037,6 | 1421,271 | 952535,6 | 4762,145 |
| Нефтепродукты | тонн | 0,05 | 2591,3 | 0,773 | 371,5 | 0,907 | 143,5 | 0,576 | 3106,32 | 2,256 |
| Сухой остаток | тонн | 500 | 3275855 | 5863,780 | 700683 | 10262,203 | 264267 | 6361,964 | 4240804 | 22487,947 |
| Фосфаты (по Р) | тонн | 0,2 | 1958,9 | 3,506 | 365,3 | 5,350 | 132,7 | 3,195 | 2456,94 | 12,051 |
| Взв. вещества | тонн | 20 | 69350,5 | 124,137 | 26893 | 393,875 | 8191,3 | 197,197 | 104434,72 | 715,210 |
| БПК полн | тонн | 6 | 26909 | 48,167 | 7164,4 | 104,93 | 3293,5 | 79,288 | 37366,94 | 232,385 |

Нормативы допустимого воздействия в бассейне  р. Вятка

подучасток № 2 (бассейн р. Быстрица)

водохозяйственный участок 10.01.03.003 (р. Вятка от г. Киров до г. Котельнич)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Р. Быстрица |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1/626 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта |  | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  |  | 58(38( | 49(05( |
| Приоритетные виды использования | х | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) | х | Источники питьевого водоснабжения |
|  |  | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив(ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Единица измерения | Норматив качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Алюминий | тонн | 0,04 | 24,95 | 0,138 | 5,2 | 0,05 | 2,25 | 0,012 | 32,4 | 0,2 |
| Аммоний-ион | тонн | 0,5 | 125,05 | 1,555 | 26,1 | 0,562 | 8,758 | 0,099 | 159,908 | 2,2168 |
| Железо | тонн | 0,3 | 72,59 | 0,387 | 31,54 | 0,291 | 11,788 | 0,057 | 115,918 | 0,735 |
| Магний | тонн | 40 | 244 | 3,034 | 88 | 1,894 | 18,8 | 0,214 | 350,8 | 5,142 |
| Марганец | тонн | 0,04 | 15,07 | 0,107 | 3,15 | 0,039 | 1,26 | 0,008 | 19,48 | 0,154 |
| Медь | тонн | 0,002 | 1,04 | 0,003 | 0,22 | 0,001 | 0,33 | 0,0008 | 1,59 | 0,005 |
| Никель | тонн | 0,01 | 2,56 | 0,024 | 0,54 | 0,009 | 0,21 | 0,002 | 3,32 | 0,035 |
| Нитрат-анион | тонн | 40 | 13328,835 | 165,757 | 2769,319 | 59,612 | 1115,472 | 12,673 | 17213,626 | 238,043 |
| Нитрит-анион | тонн | 0,08 | 20 | 0,249 | 4,16 | 0,089 | 1,68 | 0,019 | 25,84 | 0,3573 |
| СПАВа/а | тонн | 0,1 | 0,61 | 0,008 | 0,22 | 0,005 | 0,05 | 0,0006 | 0,88 | 0,013 |
| Сульфаты | тонн | 100 | 17690 | 219,993 | 3720 | 80,077 | 1070 | 12,156 | 22480 | 312,226 |
| Фенолы | тонн | 0,001 | 0,25 | 0,002 | 0,05 | 0,0007 | 0,02 | 0,0001 | 0,33 | 0,003 |
| Хлориды | тонн | 150 | 49715 | 618,256 | 10330 | 222,364 | 4161 | 47,273 | 64205,5 | 887,892 |
| Цинк | тонн | 0,01 | 2,5 | 0,031 | 0,52 | 0,011 | 0,21 | 0,002 | 3,23 | 0,045 |
| Кальций | тонн | 80 | 7808 | 97,1 | 1676 | 36,078 | 651,1 | 7,397 | 10135,1 | 140,575 |
| Нефтепродукты | тонн | 0,05 | 20,13 | 0,125 | 4,22 | 0,045 | 1,68 | 0,009 | 26,03 | 0,180 |
| Сухой остаток | тонн | 500 | 100650 | 1251,683 | 21100 | 454,199 | 8415 | 95,603 | 130165 | 1801,485 |
| Фосфаты (по Р) | тонн | 0,2 | 30,5 | 0,379 | 6,44 | 0,139 | 2,55 | 0,029 | 39,49 | 0,547 |
| Взв. вещества | тонн | 15 | 2531,5 | 31,482 | 533 | 11,473 | 211,55 | 2,403 | 3276,05 | 45,359 |
| БПК полн | тонн | 4 | 512,4 | 6,372 | 108,8 | 2,342 | 42,78 | 0,486 | 663,98 | 9,200 |

Нормативы допустимого воздействия в бассейне  р. Вятка

подучасток № 3 (бассейн р. Медянка)

водохозяйственный участок 10.01.03.003 (р. Вятка от г. Киров до г. Котельнич)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Р. Медянка |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1/663 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта |  | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  |  | 58(42( | 49(37( |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) | Х | Источники питьевого водоснабжения |
|  | Х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив(ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Единица измерения | Норматив качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Алюминий | тонн | 0,04 | 6,09 | 0,042 | 0,7 | 0,074 | 0,47 | 0,056 | 7,26 | 0,172 |
| Аммоний-ион | тонн | 0,5 | 9,075 | 0,156 | 1,925 | 0,51 | 1,367 | 0,41 | 12,367 | 1,075 |
| Железо | тонн | 0,3 | 21,44 | 0,294 | 4,09 | 0,866 | 2,89 | 0,694 | 28,42 | 1,854 |
| Магний | тонн | 40 | 68,8 | 1,180 | 105,2 | 27,863 | 78,8 | 23,628 | 252,8 | 52,670 |
| Марганец | тонн | 0,05 | 5,1 | 0,044 | 0,63 | 0,084 | 0,43 | 0,065 | 6,16 | 0,193 |
| Медь | тонн | 0,002 | 0,82 | 0,008 | 0,11 | 0,017 | 0,08 | 0,014 | 1,01 | 0,039 |
| Никель | тонн | 0,01 | 0,52 | 0,006 | 0,08 | 0,014 | 0,05 | 0,01 | 0,65 | 0,03 |
| Нитрат-анион | тонн | 40 | 2712,52 | 46,505 | 301,098 | 79,745 | 202,19 | 60,628 | 3215,81 | 186,878 |
| Нитрит-анион | тонн | 0,08 | 0,12 | 0,004 | 0,2 | 0,052 | 0,16 | 0,048 | 0,48 | 0,104 |
| СПАВа/а | тонн | 0,1 | 0,17 | 0,003 | 0,26 | 0,069 | 0,2 | 0,060 | 0,63 | 0,132 |
| Сульфаты | тонн | 50 | 86 | 1,474 | 131,5 | 34,828 | 98,5 | 29,535 | 316 | 65,838 |
| Фенолы | тонн | 0,001 | 0,05 | 0,0007 | 0,01 | 0,002 | 0,01 | 0,002 | 0,06 | 0,005 |
| Хлориды | тонн | 50 | 86 | 1,474 | 131,5 | 34,828 | 98,5 | 29,535 | 316 | 65,838 |
| Цинк | тонн | 0,01 | 0,51 | 0,009 | 0,06 | 0,016 | 0,04 | 0,012 | 0,62 | 0,037 |
| Кальций | тонн | 35 | 1046,2 | 17,937 | 165,1 | 43,727 | 115 | 34,483 | 1326,2 | 96,147 |
| Нефтепродукты | тонн | 0,05 | 18,26 | 0,052 | 2,1 | 0,093 | 1,42 | 0,071 | 21,79 | 0,216 |
| Сухой остаток | тонн | 500 | 20580 | 352,844 | 2775 | 734,970 | 1905 | 571,210 | 25260 | 1659,024 |
| Фосфаты (по Р) | тонн | 0,2 | 15,13 | 0,259 | 1,62 | 0,429 | 1,08 | 0,324 | 17,84 | 1,012 |
| Взв. вещества | тонн | 20 | 1020,4 | 17,495 | 125,6 | 33,266 | 85,4 | 25,607 | 1231,4 | 76,367 |
| БПК полн | тонн | 6 | 158,22 | 2,713 | 26,73 | 7,080 | 18,72 | 5,613 | 203,67 | 15,405 |

Нормативы допустимого воздействия в бассейне  р. Вятка

подучасток № 4 (бассейны правобережных притоков р. Вятка от устья р. Медянка до г. Котельнич)

водохозяйственный участок 10.01.03.003 (р. Вятка от г. Киров до г. Котельнич)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Р. Вятка |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта |  | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  |  | 58(38( | 48(27( |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив(ы) допустимого воздействия на водные объекты:

| Показатель | Единица измерения | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Алюминий | тонн | 0,04 | 182,02 | 0,135 | 22,85 | 0,078 | 10,38 | 0,015 | 215,25 | 0,228 |
| Аммоний-ион | тонн | 0,5 | 2,81 | 0,005 | 3,11 | 0,027 | 0,3 | 0,0017 | 6,22 | 0,033 |
| Железо | тонн | 0,3 | 610,49 | 0,907 | 80,29 | 0,552 | 35,02 | 0,1 | 725,8 | 1,559 |
| Магний | тонн | 20 | 112,6 | 0,209 | 124,2 | 1,067 | 12,2 | 0,0434 | 249 | 1,319 |
| Марганец | тонн | 0,05 | 151,78 | 0,141 | 19,14 | 0,082 | 8,66 | 0,016 | 179,58 | 0,239 |
| Медь | тонн | 0,002 | 24,31 | 0,027 | 3,09 | 0,016 | 1,39 | 0,003 | 28,78 | 0,046 |
| Никель | тонн | 0,01 | 0,06 | 0,0001 | 0,06 | 0,001 | 0,01 | 0,0035 | 0,12 | 0,001 |
| Нитрат-анион | тонн | 40 | 81314,28 | 151,08 | 10180,219 | 87,468 | 4637,36 | 16,383 | 96131,86 | 254,931 |
| Нитрит-анион | тонн | 0,08 | 0,44 | 0,0008 | 0,48 | 0,004 | 0,04 | 0,014 | 0,96 | 0,019 |
| СПАВа/а | тонн | 0,1 | 0,56 | 0,001 | 0,62 | 0,005 | 0,06 | 0,0002 | 1,24 | 0,007 |
| Сульфаты | тонн | 50 | 281,5 | 0,523 | 310,5 | 2,668 | 30,5 | 0,108 | 622,5 | 3,299 |
| Фенолы | тонн | 0,001 | 1,52 | 0,002 | 0,19 | 0,001 | 0,09 | 0,0002 | 1,8 | 0,003 |
| Хлориды | тонн | 150 | 303 275 | 563,485 | 37 972 | 326,255 | 17 295 | 61,103 | 358 541 | 950,844 |
| Цинк | тонн | 0,01 | 15,18 | 0,028 | 1,91 | 0,016 | 0,87 | 0,003 | 17,96 | 0,048 |
| Кальций | тонн | 35 | 30440 | 56,558 | 3921 | 33,689 | 1742 | 6,154 | 36103 | 96,401 |
| Нефтепродукты | тонн | 0,05 | 546,06 | 0,169 | 68,54 | 0,098 | 31,15 | 0,018 | 645,75 | 0,286 |
| Сухой остаток | тонн | 500 | 607675 | 1129,060 | 77185 | 663,174 | 34711 | 122,634 | 719571 | 1914,868 |
| Фосфаты (по Р) | тонн | 0,2 | 454,77 | 0,845 | 56,8 | 0,488 | 25,93 | 0,092 | 537,5 | 1,425 |
| Взв. вещества | тонн | 20 | 30355,6 | 56,401 | 3828,2 | 32,892 | 1732,5 | 6,121 | 35916,3 | 95,414 |
| БПК полн | тонн | 5 | 3052,45 | 5,671 | 401,45 | 3,449 | 175,08 | 0,619 | 3628,98 | 9,739 |

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

Нормативы допустимого воздействия в бассейне р. Вятка

водохозяйственный участок 10.01.03.004 (р. Вятка от г. Котельнич до в/п пгт. Аркуль)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | р. Вятка |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1/ |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Крайняя точка | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  | Северная | 58° 22' 47'' с. ш. | 47° 59' 55'' в.д. |
|  | Западная | 58° 1' 37'' с. ш. | 46° 48' 34'' в.д. |
|  | Южная | 57° 5' 53'' с. ш. | 48° 14' 6'' в.д. |
|  | Восточная | 57° 52' 51'' с. ш. | 50° 49' 6'' в.д. |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | Х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив (ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Единица измерения | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Алюминий | тонн | 509,03 | 0,698 | 62,983 | 2,573 | 24,949 | 4,976 | 596,962 | 8,247 |
| Аммоний-ион | тонн | 985,71 | 1,680 | 269,437 | 14,632 | 125,478 | 30,16 | 1380,625 | 46,472 |
| Железо | тонн | 908,791 | 4,662 | 112,284 | 20,988 | 68,513 | 42,644 | 1089,587 | 68,294 |
| Магний | тонн | 341,08 | 1,330 | 184,032 | 31,406 | 34,024 | 11,426 | 34,024 | 44,162 |
| Марганец | тонн | 183,10 | 0,484 | 27,486 | 2,066 | 14,060 | 4,154 | 224,646 | 6,704 |
| Медь | тонн | 200,97 | 0,061 | 29,745 | 0,215 | 15,099 | 0,415 | 245,814 | 0,691 |
| Никель | тонн | 74,83 | 0,004 | 15,266 | 0,011 | 6,500 | 0,002 | 96,596 | 0,017 |
| Нитрат-анион | тонн | 731811,97 | 475,478 | 16980,632 | 1246,759 | 11115,746 | 2315,226 | 759908,35 | 4037,463 |
| Нитрит-анион | тонн | 16,20 | 0,177 | 4,982 | 0,275 | 6,366 | 0,204 | 27,548 | 0,656 |
| СПАВа/а | тонн | 190,00 | 0,014 | 36,123 | 0,104 | 18,348 | 0,036 | 244,471 | 0,155 |
| Сульфаты | тонн | 69761,53 | 221,602 | 26304,670 | 305,856 | 16422,140 | 233,617 | 112488,34 | 761,075 |
| Фенолы | тонн | 2,22 | 0,003 | 0,496 | 0,038 | 0,230 | 0,0001 | 2,946 | 0,041 |
| Хлориды | тонн | 358315,65 | 1848,260 | 48096,220 | 2619,592 | 50347,230 | 3574,138 | 456759,1 | 8041,990 |
| Цинк | тонн | 98,74 | 0,063 | 7,126 | 0,038 | 44,011 | 0,023 | 149,877 | 0,023 |
| Кальций | тонн | 88118,94 | 159,149 | 15706,380 | 1009,330 | 6308,47 | 2080,996 | 110133,79 | 3249,475 |
| Нефтепродукты | тонн | 978,61 | 1,432 | 49,683 | 4,343 | 30,283 | 8,403 | 1058,576 | 14,178 |
| Сухой остаток | тонн | 693150,60 | 2790,787 | 62617,150 | 12487,296 | 33290,150 | 24973,391 | 789057,9 | 40251,474 |
| Фосфаты (по Р) | тонн | 3639,17 | 2,403 | 605,618 | 5,171 | 57,431 | 8,766 | 4302,219 | 16,341 |
| Взв. вещества | тонн | 39910,43 | 240,161 | 5725,945 | 673,107 | 3562,747 | 1289,212 | 49199,122 | 2202,480 |
| БПК полн | тонн | 3504,825 | 22,266 | 570,928 | 72,931 | 790,888 | 132,057 | 4866,641 | 227,254 |
| ХПК | тонн | 62,376 | 62,376 | 7,225 | 7,225 | 0,000 | 0,000 | 69,601 | 69,601 |

- По привносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед.изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 33869× 103 м3×500×104 КОЕ м-3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 33869× 103 м3×100×104 КОЕ м-3 |
| Колифаги | БОЕ | 33869× 103 м3×10×104 БОЕ м-3 |
| Возбудители кишечных инфекций | шт. | отсутствие |
| Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | шт. | отсутствие |

- По изъятию водных ресурсов:

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| р.Вятка, пгт. Аркуль | Млн.м3 | 278 | 1717,89 |

Нормативы допустимого воздействия в бассейне  р. Вятка

подучасток № 1 (река Вятка от г. Котельнич до пгт.Аркуль) водохозяйственный участок 10.01.03.004 (бассейн р. Вятка от г. Котельнич до в/п пгт. Аркуль)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Р. Вятка |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта |  | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  |  | 57(12( | 50(01( |
| Приоритетные виды использования | х | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив (ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 |
| --- | --- |
| Алюминий | 0,1 |
| Аммоний-ион | 0,5 |
| Железо | 0,45 |
| Магний | 40 |
| Марганец | 0,05 |
| Медь | 0,002 |
| Никель | 0,01 |
| Нитрат-анион | 40 |
| Нитрит-анион | 0,08 |
| СПАВа/а | 0,1 |
| Сульфаты | 100 |
| Фенолы | 0,001 |
| Хлориды | 50 |
| Цинк | 0,04 |
| Кальций | 80 |
| Нефтепродукты | 0,05 |
| Сухой остаток | 500 |
| Фосфаты (по Р) | 0,2 |
| Взв. вещества | 20 |
| БПК полн | 6 |

Нормативы допустимого воздействия в бассейне  р. Вятка

подучасток № 2 (бассейн р. Пижма и левобережные притоки р. Вятка в пределах Кировской обл. до пгт. Аркуль)

водохозяйственный участок 10.01.03.004 (бассейн р. Вятка от г. Котельнич до в/п пгт. Аркуль)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Р. Пижма и притоки р. Вятка |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1/400 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта |  | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  |  | 57(36( | 49(03( |
| Приоритетные виды использования | х | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 |
| --- | --- |
| Алюминий | 0,1 |
| Аммоний-ион | 0,4 |
| Железо | 0,5 |
| Магний | 40 |
| Марганец | 0,02 |
| Медь | 0,002 |
| Никель | 0,01 |
| Нитрат-анион | 40 |
| Нитрит-анион | 0,08 |
| СПАВа/а | 0,1 |
| Сульфаты | 100 |
| Фенолы | 0,001 |
| Хлориды | 50 |
| Цинк | 0,01 |
| Кальций | 70 |
| Нефтепродукты | 0,05 |
| Сухой остаток | 800 |
| Фосфаты (по Р) | 0,2 |
| Взв. вещества | 20 |
| БПК полн | 3 |

2. Норматив(ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

Нормативы допустимого воздействия в бассейне р. Вятка

подучасток № 3 (бассейн р. Вятки в пределах Нижегородской области), водохозяйственный участок 10.01.03.004 (р. Вятка от г. Котельнич до в/п пгт. Аркуль)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | р. Пижма |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1/400 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Крайняя точка | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  | Северная | 58°1'21"с. ш. | 46°47'27"в. д. |
|  | Западная | 57°50'40"с. ш. | 46°42'32"в. д. |
|  | Южная | 57°32'2"с. ш. | 47°25'40"в. д. |
|  | Восточная | 57°53'56"с. ш. | 47°45'45"в. д. |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | Х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив(ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 |
| --- | --- |
| БПКп | 3 |
| Взвешенные вещества | 20 |
| Железо общее | 0,3 |
| Нефтепродукты | 0,05 |
| ХПК | 25 |

Нормативы допустимого воздействия в бассейне р. Вятка

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | р. Немда, р.Лаж, р.Буй, р.Уржумка |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1/400/9, КАС/ВОЛГА/1804/1/400/9/73, КАС/ВОЛГА/1804/1/283, КАС/ВОЛГА/1804/1/262 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Крайняя точка | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  | Северная | 57°20'43"с. ш. | 49°10'49"в. д. |
|  | Западная | 57°5'26"с. ш. | 48°14'8"в. д. |
|  | Южная | 56°26'35"с. ш. | 50°0'7"в. д. |
|  | Восточная | 56°34'33"с. ш. | 50°12'41"в. д. |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | Х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 |
| --- | --- |
| Аммоний-ион | 0,5 |
| БПКп | 3 |
| Взвешенные вещества | 20 |
| Железо общее | 0,3 |
| Нефтепродукты | 0,05 |
| Нитрат-анион | 40 |
| Нитрит-анион | 0,08 |
| Сульфаты | 100 |
| Фосфаты (по Р) | 0,2 |
| Хлориды | 300 |

подучасток № 4 (бассейн р. Вятки в пределах Республики Марий-Эл), водохозяйственные участки 10.01.03.004 (р. Вятка от г. Котельнич до в/п пгт. Аркуль)

2. Норматив (ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

Нормативы допустимого воздействия в бассейне  р. Вятка

подучасток № 5 (бассейны левобережных притоков р. Вятка от г. Котельнич до пгт. Аркуль)

водохозяйственный участок 10.01.03.004 (бассейн р. Вятка от г. Котельнич до в/п пгт. Аркуль)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Р. Пижма и притоки р. Вятка |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1/400 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта |  | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  |  | 57(36( | 49(03( |
| Приоритетные виды использования | х | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив(ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 |
| --- | --- |
| Алюминий | 0,04 |
| Аммоний-ион | 0,5 |
| Железо | 0,5 |
| Магний | 40 |
| Марганец | 0,05 |
| Медь | 0,002 |
| Никель | 0,01 |
| Нитрат-анион | 40 |
| Нитрит-анион | 0,08 |
| СПАВа/а | 0,1 |
| Сульфаты | 50 |
| Фенолы | 0,001 |
| Хлориды | 50 |
| Цинк | 0,01 |
| Кальций | 70 |
| Нефтепродукты | 0,05 |
| Сухой остаток | 800 |
| Фосфаты (по Р) | 0,2 |
| Взв. вещества | 20 |
| БПК полн | 6 |

Нормативы допустимого воздействия в бассейне р. Вятка

водохозяйственный участок

10.01.03.005 (р. Вятка от в/п пгт. Аркуль до г. Вятские Поляны)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Р. Вятка |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1/ |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Крайняя точка | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  | Северная | 57° 52' 51'' с. ш. | 50° 49' 6'' в.д. |
|  | Западная | 56° 47' 36'' с. ш. | 49° 20' 50'' в.д. |
|  | Южная | 56° 0' 58'' с. ш. | 50° 50' 26'' в.д. |
|  | Восточная | 57° 10' 20'' с. ш. | 52° 47' 15'' в.д. |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | Х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив (ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Единица измерения | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Алюминий | тонн | 632,96 | 0,327 | 88,55 | 0,181 | 247,2 | 0,029 | 968,71 | 0,537 |
| Аммоний -ион | тонн | 1813,525 | 4,142 | 423,20 | 2,116 | 183,71 | 1,143 | 2420,435 | 7,400 |
| Железо | тонн | 2196,234 | 4,103 | 241,568 | 2,58 | 108,91 | 1,18 | 2546,712 | 7,863 |
| Магний | тонн | 510,52 | 1,42 | 1750,17 | 5,20 | 1228,576 | 0,965 | 3489,26 | 7,58 |
| Марганец | тонн | 198,11 | 0,276 | 38,80 | 0,14 | 16,01 | 0,02 | 252,93 | 0,436 |
| Медь | тонн | 52,81 | 0,036 | 4,71 | 0,017 | 3,801 | 0,002 | 61,32 | 0,055 |
| Никель | тонн | 21,01 | 0,02 | 4,13 | 0,0005 | 1,56 | 0,002 | 26,71 | 0,023 |
| Нитрат-анион | тонн | 168503,757 | 449,354 | 29726,20 | 244,904 | 16347,058 | 99,581 | 214577,015 | 793,839 |
| Нитрит-анион | тонн | 65,854 | 0,280 | 13,776 | 0,219 | 14,826 | 0,166 | 94,456 | 0,665 |
| СПАВа/а | тонн | 391,65 | 0,374 | 79,06 | 0,303 | 46,76 | 0,217 | 517,47 | 0,893 |
| Сульфаты | тонн | 286527,47 | 525,08 | 51712,07 | 388,07 | 27942,14 | 222,39 | 366181,68 | 1135,54 |
| Фенолы | тонн | 4,58 | 0,003 | 0,93 | 0,004 | 0,36 | 0,0002 | 5,87 | 0,007 |
| Хлориды | тонн | 529323,86 | 1366,60 | 104882,70 | 948,03 | 84871,63 | 635,94 | 719078,19 | 2950,57 |
| Цинк | тонн | 120,90 | 0,02 | 10,54 | 0,01 | 4,70316 | 0,003 | 136,15 | 0,03 |
| Кальций | тонн | 150162,46 | 275,25 | 26553,62 | 149,82 | 11684,64 | 19,987 | 188400,72 | 445,057 |
| Нефтепродукты | тонн | 892,62 | 0,538 | 68,11 | 0,295 | 42,25 | 0,122 | 1002,98 | 0,956 |
| Сухой остаток | тонн | 1734971,61 | 5715,50 | 245409,85 | 3611,18 | 157352,85 | 1814,61 | 2137734,3 | 11141,29 |
| Фосфаты (по Р) | тонн | 864,804 | 1,701 | 82,87 | 0,967 | 66,07 | 0,47 | 1013,744 | 3,138 |
| Взв. вещества | тонн | 49748,210 | 191,230 | 8520,73 | 104,30 | 4358,12 | 47,39 | 62627,060 | 342,920 |
| БПК полн | тонн | 8393,171 | 32,252 | 1222,72 | 19,72 | 1152,39 | 12,25 | 10768,281 | 64,222 |
| Формальдегид | тонн | 110,480 | 0,272 | 24,85 | 0,214 | 20,973 | 0,167 | 156,303 | 0,653 |
| ХПК | тонн | 86,39 | 86,388 | 64,95 | 64,95 | 51,35 | 51,35 | 202,69 | 202,688 |

- По привносу микроорганизмов:

| Показатель | Ед.изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 48047× 103 м3×500×104 КОЕ м-3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 48047× 103 м3×100×104 КОЕ м-3 |
| Колифаги | БОЕ | 48047× 103 м3×10×104 БОЕ м-3 |
| Возбудители кишечных инфекций | шт. | отсутствие |
| Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | шт. | отсутствие |

- По изъятию водных ресурсов:

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| р.Вятка, г. Вятские Поляны | Млн.м3 | 98 | 2727,989 |

Нормативы допустимого воздействия в бассейне  р.Вятка

подучасток № 1 (р. Вятка от пгт. Аркуль до границы Кировской обл. с Республикой Татарстан)

водохозяйственный участок 10.01.03.005 (бассейн р. Вятка от пгт. Аркуль до г. Вятские Поляны)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | р. Вятка |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1/ |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта |  | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  |  | 56(00( | 51(20( |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив(ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 |
| --- | --- |
| Алюминий | 0,1 |
| Аммоний-ион | 0,5 |
| Железо | 0,45 |
| Магний | 40 |
| Марганец | 0,05 |
| Медь | 0,002 |
| Никель | 0,01 |
| Нитрат-анион | 40 |
| Нитрит-анион | 0,08 |
| СПАВа/а | 0,1 |
| Сульфаты | 100 |
| Фенолы | 0,001 |
| Хлориды | 50 |
| Цинк | 0,04 |
| Кальций | 80 |
| Нефтепродукты | 0,05 |
| Сухой остаток | 500 |
| Фосфаты (по Р) | 0,2 |
| Взв. вещества | 20 |
| БПК полн | 6 |

Нормативы допустимого воздействия в бассейне  р. Вятка

подучасток № 2 (бассейны правобережных притоков р. Вятка от пгт. Аркуль до границы Кировской обл.)

водохозяйственный участок 10.01.03.005 (бассейн р. Вятка от пгт. Аркуль до г. Вятские Поляны)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Притоки р. Вятка |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1/ |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта |  | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  |  | 51(20( | 51(20( |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив(ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 |
| --- | --- |
| Алюминий | 0,06 |
| Аммоний-ион | 0,5 |
| Железо | 0,5 |
| Магний | 40 |
| Марганец | 0,07 |
| Медь | 0,002 |
| Никель | 0,01 |
| Нитрат-анион | 40 |
| Нитрит-анион | 0,08 |
| СПАВа/а | 0,1 |
| Сульфаты | 100 |
| Фенолы | 0,001 |
| Хлориды | 50 |
| Цинк | 0,01 |
| Кальций | 70 |
| Нефтепродукты | 0,05 |
| Сухой остаток | 800 |
| Фосфаты (по Р) | 0,2 |
| Взв. вещества | 20 |
| БПК полн | 3 |

Нормативы допустимого воздействия в бассейне  р.Вятка

подучасток № 3 (бассейны левобережных притоков р. Вятка от пгт. Аркуль до границы Кировской обл. с Республикой Татарстан)

водохозяйственный участок 10.01.03.005 (бассейн р. Вятка от  пгт. Аркуль до г. Вятские Поляны)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Притоки р. Вятка |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1/ |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта |  | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив (ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 |
| --- | --- |
| Алюминий | 0,04 |
| Аммоний-ион | 0,5 |
| Железо | 0,5 |
| Магний | 40 |
| Марганец | 0,05 |
| Медь | 0,002 |
| Никель | 0,01 |
| Нитрат-анион | 40 |
| Нитрит-анион | 0,08 |
| СПАВа/а | 0,1 |
| Сульфаты | 50 |
| Фенолы | 0,001 |
| Хлориды | 50 |
| Цинк | 0,01 |
| Кальций | 70 |
| Нефтепродукты | 0,05 |
| Сухой остаток | 800 |
| Фосфаты (по Р) | 0,2 |
| Взв. вещества | 20 |
| БПК полн | 6 |

Нормативы допустимого воздействия в бассейне р.Вятка

подучасток № 4 (бассейны р.р. Кильмезь и Казанка в пределах Удмуртской Республики), водохозяйственный участок 10.01.03.005 (р. Вятка от в/п пгт. Аркуль до г. Вятские Поляны)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | р. Кильмезь, р. Вала, р. Казанка |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1/222, КАС/ВОЛГА/1804/1/222/77, КАС/ВОЛГА/1804/1/118 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Крайняя точка | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  | Северная | 57°46'54"с. ш. | 52°0'24"в. д. |
|  | Западная | 56°26'10"с. ш. | 51°11'29"в. д. |
|  | Южная | 56°11'14"с. ш. | 52°12'45"в. д. |
|  | Восточная | 57°32'53"с. ш. | 52°47'10"в. д. |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | Х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив (ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 |
| --- | --- |
| Аммоний-ион | 0,5 |
| БПКп | 6 |
| Взвешенные вещества | 20 |
| Железо общее | 0,5 |
| Нефтепродукты | 0,05 |
| Нитрат-анион | 40 |
| Нитрит-анион | 0,08 |
| СПАВа/а | 0,1 |
| Сульфат-анион | 100 |
| Сухой остаток | 1000 |
| Формальдегид | 0,1 |
| Фосфаты (по Р) | 0,2 |
| Хлориды | 300 |
| ХПК | 25 |

Нормативы допустимого воздействия в бассейне р.Вятка

подучасток № 5 (бассейн р. Вятка от в/п пгт. Аркуль до г. Вятские поляны в пределах Республики Татарстан), водохозяйственный участок

10.01.03.005 (р. Вятка от в/п пгт. Аркуль до г. Вятские Поляны)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | р. Шошма, р. Бурец, р.Ошторма |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1/158, КАС/ВОЛГА/1804/1/132, КАС/ВОЛГА/1804/1/101 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Крайняя точка | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  | Северная | 56°39'26"с. ш. | 50°5'45"в. д. |
|  | Западная | 56°26'2"с. ш. | 49°43'14"в. д. |
|  | Южная | 56°0'33"с. ш. | 50°50'45"в. д. |
|  | Восточная | 56°6'18"с. ш. | 51°17'48"в. д. |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | Х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив (ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Нормативы качества, мг/дм3 |
| --- | --- |
| Аммоний-ион | 0,5 |
| БПКп | 3 |
| Взвешенные вещества | 20 |
| Железо общее | 0,55 |
| Нефтепродукты | 0,05 |
| Нитрат-анион | 40 |
| Нитрит-анион | 0,08 |
| СПАВа/а | 0,1 |
| Сульфаты | 100 |
| Фосфаты (по Р) | 0,2 |
| Хлориды | 300 |
| ХПК | 25 |

Нормативы допустимого воздействия в бассейне р. Вятка

водохозяйственный участок 10.01.03.006 (р. Вятка от г. Вятские Поляны до устья)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | Р. Вятка |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1/ |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Крайняя точка | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  | Северная | 56° 14' 9'' с. ш. | 51° 5' 45'' в.д. |
|  | Западная | 56° 0' 58'' с. ш. | 50° 50' 26'' в.д. |
|  | Южная | 55° 34' 5'' с. ш. | 51° 31' 8'' в.д. |
|  | Восточная | 56° 11' 26'' с. ш. | 52° 9' 5'' в.д. |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | Х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив (ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Единица измерения | Весеннее половодье | Летне-осенняя межень | Зимняя межень | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Аммоний-ион | тонн | 64,299 | 1,4 | 13,947 | 0,507 | 16,09 | 0,266 | 94,336 | 2,173 |
| БПКп | тонн | 489,786 | 11,421 | 119,695 | 4,11 | 169,22 | 1,827 | 778,701 | 17,358 |
| Взвешенные вещества | тонн | 1311,24 | 55,98 | 510,095 | 20,28 | 599,105 | 10,62 | 2420,44 | 86,88 |
| Железо общее | тонн | 50,308 | 1,579 | 10,405 | 0,573 | 12,088 | 0,311 | 72,801 | 2,463 |
| Нефтепродукты | тонн | 5,003 | 0,14 | 1,031 | 0,051 | 1,203 | 0,027 | 7,237 | 0,218 |
| Нитрат-анион | тонн | 12998,34 | 111,96 | 2636,58 | 40,56 | 3140,211 | 21,24 | 18775,131 | 173,76 |
| Нитрит-анион | тонн | 23,079 | 0,224 | 4,686 | 0,081 | 5,574 | 0,042 | 33,339 | 0,347 |
| СПАВа/а | тонн | 48,907 | 0,28 | 9,898 | 0,102 | 11,823 | 0,053 | 70,628 | 0,435 |
| Сульфаты | тонн | 22083,293 | 279,9 | 4685,95 | 101,4 | 5480,29 | 53,1 | 32249,533 | 434,4 |
| Сухой остаток | тонн | 245938,2 | 2799 | 49995,5 | 1014 | 59379,5 | 531 | 355313,2 | 4344 |
| Фосфаты (по Р) | тонн | 61,74 | 0,56 | 11,568 | 0,203 | 14,165 | 0,107 | 87,473 | 0,87 |
| Хлориды | тонн | 138173,83 | 839,7 | 28066,855 | 304,2 | 33474,12 | 159,3 | 199714,8 | 1303,2 |
| ХПК | тонн | 69,97 | 69,97 | 25,35 | 25,35 | 13,275 | 13,275 | 108,595 | 108,595 |

| Показатель | Ед.изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ | 19590× 103 м3×500×104 КОЕ м-3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | КОЕ | 19590× 103 м3×100×104 КОЕ м-3 |
| Колифаги | БОЕ | 19590× 103 м3×10×104 БОЕ м-3 |
| Возбудители кишечных инфекций | шт. | отсутствие |
| Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | шт. | отсутствие |

- По привносу микроорганизмов:

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
| р.Вятка, устье | Млн.м3 | 0 | 2110,689 |

- По изъятию водных ресурсов:

Нормативы допустимого воздействия в бассейне р.Вятка

подучасток № 1 (бассейны р.р. Умяк и Люга в пределах Удмуртской Республики), водохозяйственный участок 10.01.03.006 (р. Вятка от г. Вятские Поляны до устья)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | р. Умяк (исток, 5), р. Люга (исток, 11) |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1/45, КАС/ВОЛГА/1804/1/82 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Крайняя точка | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  | Северная | 56°32'19"с. ш. | 51°31'55"в. д. |
|  | Западная | 56°24'53"с. ш. | 51°17'10"в. д. |
|  | Южная | 55°53'42"с. ш. | 51°52'14"в. д. |
|  | Восточная | 56°10'49"с. ш. | 52°11'58"в. д. |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | Х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив (ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Единица измерения | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летнеосенняя межень | Зимняя межень | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Аммоний-ион | тонн | 0,5 | 35,788 | 0,504 | 10,168 | 0,178 | 10,829 | 0,039 | 56,785 | 0,721 |
| БПКп | тонн | 6 | 358,888 | 6,048 | 102,041 | 2,136 | 108,365 | 0,468 | 569,294 | 8,652 |
| Взвешенные вещества | тонн | 20 | 20,164 | 20,16 | 340,135 | 7,120 | 361,215 | 1,560 | 721,514 | 28,84 |
| Железо общее | тонн | 0,5 | 24,128 | 0,504 | 6,874 | 0,178 | 7,24 | 0,039 | 38,242 | 0,721 |
| Нефтепродукты | тонн | 0,05 | 2,403 | 0,050 | 0,684 | 0,018 | 0,723 | 0,004 | 3,81 | 0,072 |
| Нитрат-анион | тонн | 40 | 6273,819 | 40,320 | 1779,22 | 14,240 | 1909,292 | 3,120 | 9962,331 | 57,680 |
| Нитрит-анион | тонн | 0,08 | 11,136 | 0,081 | 3,159 | 0,028 | 3,387 | 0,006 | 17,682 | 0,115 |
| СПАВа/а | тонн | 0,1 | 23,623 | 0,101 | 6,696 | 0,036 | 7,201 | 0,008 | 37,52 | 0,144 |
| Сульфаты | тонн | 100 | 11862,124 | 100,800 | 3365,75 | 35,600 | 3604,35 | 7,800 | 18832,224 | 144,200 |
| Сухой остаток | тонн | 1000 | 118621,235 | 1008,000 | 33657,5 | 356,000 | 36043,5 | 78,000 | 188322,235 | 1442,000 |
| Фосфаты (по Р) | тонн | 0,2 | 23,724 | 0,202 | 6,732 | 0,071 | 7,209 | 0,016 | 37,665 | 0,288 |
| Хлориды | тонн | 300 | 67341,893 | 302,400 | 19088,655 | 106,800 | 20523,735 | 23,400 | 106954,283 | 432,600 |
| ХПК | тонн | 25 | 25,205 | 25,205 | 8,900 | 8,900 | 1,950 | 1,950 | 36,055 | 36,055 |

Нормативы допустимого воздействия в бассейне р. Вятка

подучасток № 2 (бассейн р. Вятка: г. Вятские Поляны – устье в пределах Республики Татарстан), водохозяйственный участок

10.01.03.006 (р. Вятка от г. Вятские Поляны до устья)

| Наименование речного бассейна (гидрографической единицы, к которой принадлежит водный объект) | Вятка |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта | р. Вятка (68, устье) |
| Код водного объекта | КАС/ВОЛГА/1804/1 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Крайняя точка | Северная широта, град мин сек | Восточная долгота, град мин сек |
|  | Северная | 56°7'51"с. ш. | 51°23'29"в. д. |
|  | Западная | 55°50'32"с. ш. | 50°48'59"в. д. |
|  | Южная | 55°35'8"с. ш. | 51°27'11"в. д. |
|  | Восточная | 55°55'29"с. ш. | 51°52'10"в. д. |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
| (отметить X) |  | Источники питьевого водоснабжения |
|  | Х | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

2. Норматив (ы) допустимого воздействия на водные объекты:

- По привносу химических и взвешенных минеральных веществ:

| Показатель | Единица | Нормативы качества, мг/дм3 | Весеннее половодье | Летнеосенняя межень | Зимняя межень | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Аммоний-ион | тонн | 0,5 | 28,511 | 0,896 | 3,779 | 0,329 | 5,261 | 0,227 | 37,551 | 1,451 |
| БПКп | тонн | 3 | 130,898 | 5,373 | 17,654 | 1,974 | 60,855 | 1,359 | 209,407 | 8,706 |
| Взвешенные вещества | тонн | 20 | 1291,076 | 35,820 | 169,96 | 13,160 | 237,89 | 9,060 | 1698,926 | 58,040 |
| Железо общее | тонн | 0,6 | 26,18 | 1,075 | 3,531 | 0,395 | 4,848 | 0,272 | 34,559 | 1,741 |
| Нефтепродукты | тонн | 0,05 | 2,6 | 0,090 | 0,347 | 0,033 | 0,48 | 0,023 | 3,427 | 0,145 |
| Нитрат-анион | тонн | 40 | 6724,521 | 71,640 | 857,36 | 26,320 | 1230,919 | 18,120 | 8812,8 | 116,080 |
| Нитрит-анион | тонн | 0,08 | 11,943 | 0,143 | 1,527 | 0,053 | 2,187 | 0,036 | 15,657 | 0,232 |
| СПАВа/а | тонн | 0,1 | 25,284 | 0,179 | 3,202 | 0,066 | 4,622 | 0,045 | 33,108 | 0,290 |
| Сульфаты | тонн | 100 | 10221,169 | 179,100 | 1320,2 | 65,8 | 1875,94 | 45,3 | 13417,309 | 290,2 |
| Сухой остаток | тонн | 1000 | 127316,961 | 1791,0 | 16338 | 658,0 | 23336 | 453,0 | 166990,961 | 2902,0 |
| Фосфаты (по Р) | тонн | 0,2 | 38,016 | 0,358 | 4,836 | 0,132 | 6,956 | 0,091 | 49,808 | 0,580 |
| Хлориды | тонн | 300 | 70831,94 | 537,300 | 8978,2 | 197,4 | 12950,38 | 135,9 | 92760,52 | 870,60 |
| ХПК | тонн | 25 | 44,765 | 44,765 | 16,450 | 16,450 | 11,325 | 11,325 | 72,540 | 72,540 |

Срок действия нормативов допустимого воздействия на водные объекты до 31 декабря 2023 года